的补正（-9.9%～9.9%）。

- 按键，[BIAS]闪烁，显示上次输入的值，初始值为0.0%

- 输入补正值

输入两位数值。输入[2.0%]时，按数字键的[2]和键。输入负数时，按数字键上的[-]。

- 如果按键或键能够测定。

*如果输入了补正值，测定时显示[BIAS]。

2.7警报设定

能够设定上限水分警报，。如果测定比设定水分值高的牧草，警报器会提示警报。

- 按键，[ALARM]右侧的数字闪烁。

- 输入警报值

输入两位的数值。如果输入[20%]，一直按数字键的[2]和键。

- 显示警报值，如果按键或键键，可以测定。

*解除警报设定时，输入[00%]即可。

3.错误显示

本机器或测定条件异常时，有4秒的以下显示，切断电源。

- 显示[001]，温度传感器异常，修理

- 显示[002]，水分测定用电路异常，修理。

- 显示[-5℃]，本机器的温度在-5℃以下不能测定。请使机器在使用温度范围（0～40℃）使用。

显示[50℃]，本机器在50℃以上不能测定，请使机器在使用温度范围（0～40℃）使用。

株式会社kett科学研究所  制造

北京和信昌吉科技发展有限公司  代理

牧草水分计

# HX-700

使用说明书

屏幕显示：

1.性能

测定方式：电阻式

测定对象：牧草

测量范围：8～30%

测定精度：标准误差：1.0%（20%以下）

标 准 法：135℃2小时

显示方式：数字显示（LCD/显示最小位数0.1%）

使用温度范围：0～40℃

特殊功能：显示平均值

上限警报设定（10～39%及OFF）

自动关闭功能（约5分钟不使用自动关闭）

水分值补正（-9.9～9.9%）

电源：电池1.5V×6

尺寸：110（W）×210（D）×50（H）mm

质量：0.5Kg

附属品：棒状传感器、肩带、便携箱、电池1.5V（碱性）×6、使用说明书

2.使用方法

2.1测定前的准备

（1）本机器的电源使用1.5V的电池6节。取下机器后面的电池盖，注意正负极方向安装好电池，合上电池盖。

*电池如果没电，显示屏标志亮。同时更换6节新电池。

（2）棒状传感器的接口插入本体的接口，用外圈螺丝拧紧。

（3）取下棒状传感器的盖帽。

2.2测定步骤

（1）按下[ON/OFF]键，接入电源，大约3秒后LCD全显示。之后显示[HAY]、[TIMES]、[%]。

*这个时候如果有另外的现实，可能属于机器异常，请参考[错误显示]。

（2）将棒状传感器插入牧草中。

*棒状传感器的头部十分尖锐，使用时请注意自身安全及周围的人和东西。不使用时盖上盖帽。

（3）按键或键，小数点闪烁，约3秒后，声音提示的

同时，屏幕显示[测定次数]、[水分值]、[条形表]

*水分值在测定范围之外时，比测定范围高显示[HI]，比测定范围低显示[HO]。

（4）从牧草拔出传感器探头。此时依然显示刚测定的水分值，如果需要继续测定，从第2步插入牧草重新开始。

终止测定时按[ON/OFF]键，切断电源。

*本机器设有自动关机功能，5分钟不使用自动切断电源。

2.3测定注意事项

（1）从牧草卷的外周插入棒状传感器，其他的测定方法，可能产生误差。

（2）如果棒状传感器不能插入牧草卷，可以试着改变一下角度，或者用尖端先在牧草卷上扒开一个洞，再插入传感器。

2.4平均值的表示

测定次数为2～9次时按键，显示[AVE]、[平均值]、[测定次数]。如果继续测定，测定次数变为1。

2.5连续测定模式的设定

如果设定连续测定模式，每次测定不按键或键能够测定。

- 连续测定模式的设定

按照[2.2测定方法（3）]，按键，小数点一边闪烁，一边显示[水分值]和[条形表]。棒状传感器没有插入牧草的场合和牧草水分比测定范围低的场合显示[LO]，小数点闪烁。

- 连续测定模式的解除

按键2秒以上直到听到声音提示。显示一下消失，松开手指，回到通常测定模式。

*在连续测定模式，耗电量比较大，连续测定时，电池寿命一般为24小时。

2.6水分值得补正方法

- 本仪器的水分刻度是求全干燥法和电阻法的关系，进行统计处理得出的统计关系。不过由于各种各样的测定条件，会出现和基准测定方法的水分值不合的情况。此时，按照以下方法进行水分值